## Slide 1
反応一覧・定数の扱い VE 出口への貢献
競争吸着パイプライン v4（Phase A / B1 / B2 採用後）
2026-08-18 | 正本: competitive_adsorption_v4.Params | フィット: results_v4/*/latest/fitted_vector.json

## Slide 2
本日のポイント
モデルに入っている反応と、VE 出口ピークへの効き方
01
反応は 7 本。フィットしている速度定数は k_hyd だけ
吸着・交換は論文または Phase A/B の採用値で固定。q_total もフィット（反応ではない）。
02
山の本体は、固 VE が置換されて液相に戻ること
吸着だけではフィード付近で頭打ち。H → A3 → E1/E2 が山を高くする鎖。
03
順番は Keq、VE2 の高さは E3、VE1 の高さは未解決
Phase A で間隔、B1 で VE2、B2 の k×2 は VE1 にはほぼ無効。
04
R004A の k_hyd=0.01 は上限であり最適ではない
出口 RMSE 用の張り付き。後段で FA を足す方向で、VE 用塔のイメージとは逆。

## Slide 3
反応マップ（7本）
対キャリア吸着 / 競争交換 / 液相加水分解
E3 は論文にない競争交換。速度定数でフィットしているのは k_hyd のみ。

## Slide 4
反応と速度式（7本）
対キャリア吸着 3 / 競争交換 3（うち E3 は論文外）/ FAEE 加水分解 1。逆向き kf は置かず kr = kf / Keq
対キャリア吸着（固液）
A1
VE1 + S⁺OH⁻ ⇌ S⁺VE1⁻ + OH
樹脂に α を乗せる（出口山の在庫）
A2
VE2 + S⁺OH⁻ ⇌ S⁺VE2⁻ + OH
樹脂に γ を乗せる
A3
FA + S⁺OH⁻ ⇌ S⁺FA⁻ + OH
FA をサイトに乗せ、E1/E2 の駆動力に
競争交換（固液）
E1
FA(液) + VE1* ⇌ FA* + VE1(液)
α を追い出し出口へ出す（主経路）
E2
FA(液) + VE2* ⇌ FA* + VE2(液)
γ を追い出し出口へ出す（主経路）
E3
VE2(液) + VE1* ⇌ VE2* + VE1(液)
FA より先に γ が α を出す（論文外）
液相反応
H
FAEE + OH ⇌ FA + ET
塔内 FA を足し、E1/E2 を増やす（k_hyd のみフィット）
オフ（kf=0）：液 VE1→固 VE2、液 VE1→固 FA、液 VE2→固 FA。逆は各 kr で自動。

## Slide 5
定数の扱い：何をフィットし、何を固定するか
フィット対象は q_total と k_hyd のみ。吸着・交換の速度定数は最適化していない
フィット
・k_hyd（R003 / R004A） ・q_total（反応ではない） ・R003 の k_hyd は境界内 ・R004A の k_hyd は上限張り付き
固定（論文）
・k_ads VE1/VE2 = 0.5838 ・k_ads FA = 6.78 ・Keq_ads FA = 412 ・換算: kj×60 でモデル単位へ
固定（Phase A/B）
・Keq 分割 r=1.7（A） ・k_ex FA×2 = 5.1（B2） ・E3: k=0.6, Keq=1.7（B1） ・Keq_hyd = 3.0
触っていない
・H（分配） ・VE=1.96 / FA=2.03 ・OH=5.22 ・逆向き kf は未設置
単位: k は cm³ mmol⁻¹ min⁻¹、Keq は無次元。最新フィット 2026-08-13 17時（R003 内部、R004A は k_hyd 上限）。

## Slide 6
吸着・交換の採用値
「最適」ではない。論文値または Phase A/B の判断で固定
定数 | 扱い | 論文（換算後） | 採用値 | 備考
k_ads[VE1/VE2] | 固定 | 0.5838 | 0.5838 | α/γ で分けない。B3(0.85)未使用
k_ads[FA] | 固定 | 6.78 | 6.78 | 旧既定 0.58 から論文値へ
Keq_ads[VE1 / VE2] | 固定（A） | 47.4 / 47.4 | 36.3 / 61.8 | 感度で r=1.7 を採用
Keq_ads[FA] | 固定 | 412 | 412 | 論文値
k_ex[(FA,VE1/VE2)] | 固定（B2） | 2.55 | 5.1 | 論文×2。これ以上は無効
Keq_ex[(FA,VE1/VE2)] | 固定（A） | 324 | 422 / 248 | 弱いαがFAに出やすい
k_ex[(VE2,VE1)] | 固定（B1） | なし | 0.6 | 試験幅 0.3–1.0 の中央
Keq_ex[(VE2,VE1)] | 固定（B1） | なし | 1.7 | = r

## Slide 7
フィット値（現行 latest）
反応定数でフィットしているのは k_hyd だけ
0.00346
k_hyd R003
境界内（0.001–0.01） K3_9 では 0.00290
0.010
k_hyd R004A
上限。最適ではない 常に張り付き
0.655
q_total R003
内部フィット K3_9 では 0.420
1.359
q_total R004A
内部フィット K3_9 では 0.989
注意: R004A の k_hyd=0.01 は出口 RMSE 用の上限であり、VE 用塔という製造イメージとは逆方向。 k_hyd=0 では山が平坦。R003 側の H と A3 が後段を VE 用に保つ。Keq_hyd=3.0（固定、未フィット）。

## Slide 8
VE 出口の山（C/C0 > 1）の本体
寄与は batch 6 の比較・感度に基づく半定量。全反応同時感度ではない
山の本体は「固 VE が置換されて液相に戻る」こと。 吸着だけではフィード付近で頭打ちになる。
在庫
A1 / A2
VE を樹脂に乗せる。k だけ変えても二山にならない
駆動
H + A3
塔内 FA を増やし、交換の駆動力をつくる
放出
E1 / E2
固 VE を液相へ出す。ロールアップの主経路
分離
Keq と E3
順番は Keq。VE2 の高さ・漏れは E3

## Slide 9
因果の鎖（貢献の順番）
在庫 → FA 増加 → ロールアップ → VE2 選択
山をフィードより高くする本体は H → A3 → E1/E2。E3 は VE2 を高くし、漏れを減らす。

## Slide 10
各反応の VE 出口への貢献
高さ・時刻分離は半定量。E1 が VE1 の主経路、E2 が VE2 の主経路
反応 | 役割 | VE1 | VE2 | 高さ | 時刻・分離
A1 対キャリア VE1 | α 在庫 | 必須 | 間接 | 中 | 低（k同一では分離しない）
A2 対キャリア VE2 | γ 在庫 | 間接 | 必須 | 中 | Keq 分割で分離
A3 対キャリア FA | E1/E2 の駆動 | 高（間接） | 高（間接） | 高 | 中
E1 FA→VE1 | α ロールアップ | 主経路 | 副 | 高 | 中。B2でもVE1 +0.02
E2 FA→VE2 | γ ロールアップ | 低 | 主経路 | 高 | 半値幅 187→174
E3 VE2→VE1 | γ が先に α を出す | 時刻 | 高さ・漏れ | VE2 +0.20 | VE1 296→283 min
H 加水分解 | 塔内 FA を足す | 高（間接） | 高（間接） | 高（v3→v4） | R003は内部値で足りる

## Slide 11
Phase ごとの出口への効き方
R003 batch 6。観測 VE1 2.80 / VE2 2.83、間隔 60 min
段階 | 触った定数 | VE1 C/C0 | VE2 C/C0 | 間隔 | 読み
同一 K | A1=A2, E1=E2 | 1.77 | 1.77 | 0 | 選択性なし
Phase A r=1.7 | A/E の Keq 分割 | 1.77 | 1.95 | 72 | 順番は Keq。高さはほぼそのまま
B1 | E3 をオン | 1.79 | 2.15 | 88 | VE2 改善の本体
B2（現行） | E1/E2 の k ×2 | 1.81 | 2.20 | 87 | VE1 高さは律速ではない
観測ピーク（2.80 / 2.83）にはまだ届かない。VE1 高さは未解決（目的関数・k_ads[VE1] 案）。 E1 の k、E3、r の再調整では VE1 はほぼ上がらない。

## Slide 12
目的別に、効く反応 / 効かなかったもの
次に触るなら、目的と反応をセットで選ぶ
山をフィードより高くする
効く: H → A3 → E1/E2
効かない: N、FAEE原料増、B2の再加速
α と γ を時間で分ける
効く: A1/A2 と E1/E2 の Keq（Phase A）
効かない: k_ads だけ分けること
VE2 を高く・漏れを減らす
効く: E3（B1）
効かない: r をさらに下げること
VE1 を高くする
効く: 未解決（目的関数 / k_ads[VE1] 案）
効かない: E1 の k、E3、r

## Slide 13
残課題と次の打ち手
観測ピーク（VE1 2.80 / VE2 2.83）との差をどう埋めるか
01
VE1 高さは未解決
E1 の k、E3、r では上がらない。目的関数の見直しや k_ads[VE1] の探索が候補。
02
R004A の k_hyd 上限を製造イメージと切り分ける
後段を VE 用に保つなら、R003 側の H と A3 を主にし、R004 の加水分解は抑える。
03
寄与は半定量である点を明示する
batch 6 の比較・感度に基づく。全反応を同時に振った感度解析ではない。
04
出典
Hiromori, Kanuma, Shibasaki-Kitakawa, J. Chem. Eng. Japan, 53(9), 477–484 (2020), Tables 2–3。